IPv6
Aschauer Mathias

---
Warum IPv6
Was macht es besser als IPv4?

---
Adressraum
IPv4  232 Adressen
IPv6  2128 Adressen
Immer mehr Geräte
Connected-Home
Internet of Everything

---
Vereinfachung
Selbstständige Adressierung
Erleichterte Vernetzung
Neue Architekturen möglich

---
Headerformat
IPv6 Header ist einfacher
Immer 40 Bytes groß
8 Bytes allgemeine Headerinformationen
Wesentlich schlanker als IPv4
Schnelle Verarbeitung

---
Erweiterte Optionen
IPv4 im Basisheader
IPv6 im Extension Header
Bessere Geschwindigkeit
6 Extension Headers (Routing, …)

---
IPv6 Header
Aufbau

---
Header

---
Änderungen
Fixe 40 Byte-Länge
Felder entfallen:
  - IHL (IP Header Length)
  - Identifikationsfeld
  - Flags
  - Fragment-Offset
  - Header-Prüfsumme

---
IPv6 Felder im Detail (1)
Version
  - 4 Bit groß
  - Gibt IP-Version an
Flow Label
  - 20 Bit groß
  - Unterschiedliche Paketprioritäten (z.B. Echtzeitdaten)
  - Zeigt zusammengehörende Flüsse

---
IPv6 Felder im Detail (2)
Payload Length
  - 16 Bit groß
  - Länge der Nutzdaten (max. 64 KiB)
Next Header
  - 8 Bit groß
  - Typ des folgenden Headers (z.B. TCP, Extension-Header-Typ)
Hop Limit
  - 8 Bit groß
  - Ersetzt TimeToLive Feld
  - Zahl der zulässigen Hops (Router)

---
IPv6 Felder im Detail (3)
Source Adresse
  - 128 Bit groß
  - IPv6-Adresse Sender
Destination Adresse
  - 128 Bit groß
  - IPv6-Adresse Sender

---
Extension Headers
Erweiterte Optionen
6 wichtige Typen:
  - Hop-by-Hob-Options Header
    - Routinginformationen
  - Routing Header
    - Liste von Routern, die Pakete passieren müssen
  - Fragment Header
    - kleinere Paketgröße  Pakete aufgeteilt
  - Destination-Options Header
    - Optionale Informationen für Empfänger
  - Authentication Header
  - Encrypted-Security-Payload Header

---
Adressierung

---
Adresstypen
Unicast
  - identifiziert eindeutig einen IPv6 Host
Multicast
  - identifiziert eindeutig eine Gruppe von IPv6 Schnittstellen/Hosts
Anycast
  - allen Schnittstellen/Hosts in demselben Netz zugeordnet
  - Zustellung nur an eine Schnittstelle (meist nächstgelegene)

---
Adressnotation
128 Bit  16 Byte
Hexadezimalnotation
  - 2001:DB8:0000:0000:0202:B3FF:FE1E:8329
Vereinfachung
  - 2001:DB8:0:0:202:B3FF:FE1E:8329
Zusammenfassung
  - 2001:DB8::202:B3FF:FE1E:8329
  - Ein :: wird mit 0 aufgefüllt bis 128 Bit

---
Adressintegration
IPv4 – Adressen in IPv6 – Adressen
Beispiel
  - 192.168.0.2
  - x:x:x:x:x:x:192.168.0.2
  - 0:0:0:0:0:0:192.168.0.2
  - ::192.168.0.2
In Hexadezimal
  - ::C0A8:2

---
Routing Präfix
Subnetze  IPv4 CIDR
IPv6-Adresse/Präfixlänge
Präfixe
  - Global Unicast … 2000::/3
    - weltweit eindeutige Adresse
  - Link Local … FE80::/10
    - nur in lokalen Netzwerken (z.B. Heimnetzwerk)
  - Multicast Adressen … FF00::/8

---
Autokonfiguration
SLAAC
Ablauf
  - Host selbsterstellte Link Local Adresse
  - Neighbour-Discovery  zuständiger Router
  - Routerantowort  Adressräume
  - Host weist selbst Unicast-Adresse zu

---
Übergangsstrategie
Von IPv4 nach IPv6

---
Dual-Stack
Parallelbetrieb
Gerät  IPv4 und IPv6
Vorteil
  - schrittweisen Übergang
  - Intern IPv4 extern IPv6
Nachteil
  - zwei Netzwerke gefordert
  - doppelte IP-Verwaltungsaufgaben

---
6in4
Tunneling
IPv6 in IPv4 eingepackt

---
Tunneling

---
NAT64
Übersetzung von IPv4 nach IPv6 Adressen
IPv4 Host kommuniziert mit IPv6 Host
Knotenpunkt übersetzt
Client

---
Sicherheit
In IPv6-Netzwerken

---
Gefahren
Angreifer aus fremden Netzwerk
Andere Schwachstellen
  - Entwenden von Benutzerrechten (z.B. Passwortdiebstahl)
  - Missbrauch von Benutzerrechten
  - Schwachstellen in Software
  - Manipulation, Diebstahl von Geräten, Daten und Software
  - Viren, Trojaner
  - Fehlfunktion von Routing
  - Attacken auf IT-System
  - Lauschangriffe (z.B. „Sniffen“ von Datenpaketen)

---
Strategien
CIA
  - Confidential (Vertraulichkeit)
    - Datenschutz gegenüber unautorisierten Teilnehmern
  - Integrity (Integrität)
    - Änderungen an Daten erkennbar
  - Availability (Verfügbarkeit)
    - Daten jederzeit für berechtigten Benutzer zugänglich
AAA
  - Authentifikation
    - Identifiziert Benutzer (z.B. Benutzername u. Passwort)
  - Autorisation
    - Prüft Rechte der authentifizierte Benutzer (z.B. Zugriffskontrollliste)
  - Accounting
    - Protokolliert Vorgänge und Zugriff

---
IPsec
In IPv6 Standard
6 Kernelemente
  - Sicherheitsanforderungen für jeweilige Netzwerk
  - Verschlüsselung (ESP)
  - Authentifizierung (AH)
  - Bestimmung der Algorithmen
  - Bestimmung der Sicherheitsvereinbarungen
  - Schlüsselverwaltung

---
Sicherheitsvereinbarungen
Security-Assoziation
Gültig für einen Teilnehmer  zweiseitige Vereinbarung
Elemente
  - Schlüssel
  - Mechanismus
  - Algorithmus
Übertragungsmethoden
  - Transportmodus
    - zwei Endknoten
    - Header nicht verschlüsselt
  - Tunnelmodus
    - zwei Gateways
    - Ursprungspaket verschlüsselt und/oder authentifiziert
    - in neues Paket gepackt (z.B. VPN-Tunneling)

---
Authentication Header
Schutz vor Manipulation oder Fälschung
Prüfsumme über Datenpaket
Wichtige Felder
  - Security Parameters Index
    - 32-Bit
    - Zuordnung zur Sicherheitsvereinbarung
  - Integrity Check Value (ICV)
    - variabler Größe
    - enthält Prüfsumme

---
Prüfsumme
Berücksichtigte Felder
  - Alle IPv6-Header Felder
  - Alle Felder des Authentication Headers
  - Extension-Headers und deren Nutzdaten  solange statisch
  - Bits für Prüfsummenberechnung
Algorithmen
  - Keyed Massage Authentication Codes
    - Zwei Parameter (Daten, Schlüssel)  Prüfsumme
  - Einweg Hashfunktionen (z.B. SHA-256, MD5)
    - Komplexe Berechnung mit Datenwerte  Prüfsumme

---
Betriebsmodi
Transportmodus
  - gesamte Nutzdaten und IPv6-Header  Prüfsumme
Tunnelmodus
  - äußere IPv6-Header  IP-Adresse Tunnel-Endpunkte
  - innere und äußere IPv6-Header + Nutzdaten  Prüfsumme

---
Encapsulation Security Payload
Gewährleistet Integrität, Vertraulichkeit und Datenherkunft
Prüfsumme und Verschlüsselung
Wichtige Felder
  - Padding
    - 0 und 255 Bytes (immer ein Vielfaches von 4 Bytes)
    - minimale Paketlänge
  - Pad-Length
    - 1 Byte
    - Anzahl der Bytes des Padding-Feldes
  - Integrity Check Value
    - Prüfsumme

---
Betriebsmodi
Transportmodus
  - IP-Header + Extension-Header nicht verschlüsselt
  - Nutzdaten verschlüsselt
Tunnelmodus
  - originale Paket verschlüsselt
  - inneres Paket  originalen Empfänger- und Senderadressen
  - äußeres Paket  Tunnelendpunkt-Adressen
  - originales Paket ab Tunnelendpunkten  komplett verschlüsselt

---
Quality of Service

---
Allgemein
verschieden Datenströme
unterschiedlichen Prioritäten
Qualitätsanforderungen (z.B. Geschwindigkeit  Streaming)
Richtlinien überwachen Datenverkehr
Ermöglicht Kostenabrechnung (nach Bandbreite)

---
Integrated Service
relevanten Ressourcen anhand Ende-zu-Ende-Basis
betroffene Router  Informationen für jeden Datenstrom
Analyse jedes Paketes notwendig
Resource Reservation Protokoll
  - Reservierung geforderter Bandbreiten

---
Differentiated Service
weniger feine Unterscheidung von Datenströmen
Skalierbarkeit
in großen Netzwerken
DS-Feld  legt Richtlinien für jedes Paket fest
Per-Hop Behavior
  - Richtlinien und Prioritäten für bestimmtes Paket
  - Je nach Router verschieden

---
IPv6 und QoS
Nutzt IPv6-Header
  - Traffic Class
    - Je nach Wert, führ Router best. Aufgaben durch
  - Flow Label
    - Mehrere Pakete  1 Datenfluss
    - 1 Datenfluss  Richtlinien, QoS-Anforderungen
Mit Extension-Header
  - Routing Extension Header
    - Legt bestimmte Route fest
  - Hop-By-Hop Options
    - Legt besondere Verfahren fest